## Slide 1
CCNA Exploration v5.0
Network fundamentals
Yahdi Siradj
yahdi@politekniktelkom.ac.id
@yahdiinformatik
TK 1073 – Jaringan Komputer
Semester Ganjil 2013 - 2014
Cisco Academy
Hanya dipergunakan untuk kepentingan pengajaran di lingkungan Telkom Applied Science School
Chapter 7: Layer Transport

## Slide 2: Chapter 7
7.1 Protokol Layer Transport
7.2 TCP dan UDP
7.3 Simpulan
Notes: Chapter 5

## Slide 3: Chapter 7: Objectives
Menjelaskan tujuan layer transpor dalam memenej transportasi data pada komunikasi end-to-end .
Menjelaskan karakteristik dari protokol TCP dan UDP , termasuk port numbers dan penggunaanya.
Menjelaskan bagaimana establish dan terminasi TCP session memfasilitasi komunikasi yang reliable .
Menjelaskan bagaimana protocol data units (PDU) TCP diransmisi dan diacknowledge untuk menjaga deliveri.
Menjelaskan proses klien UDP untuk meng-establish komunikasi dengan server.
Menentukan apakah transmisi TCP yang high-reliability, atau transmisi UDP yang non-guaranteed yang paling baik dipakai berbagai penerapan.

## Slide 4: Peran dari Layer Transport
Notes: Chapter 7
7.1.1

## Slide 5: Transportasi Data Peran dari Layer Transport
Layer Transport bertanggung jawab meng-establish sesi komunikasi temporer antara dua aplikasi dan mendeliver data diantara keduanya. TCP/IP menggunakan two protokol untuk mencapainya:
Transmission Control Protocol (TCP)
User Datagram Protocol (UDP)
Tanggung jawab utama dari protokol layer Transport
Men-track komunikasi individual antar aplikasi pada host sumber dan host destinasi
Men-segmen data untuk keperluan manageability dan reassembling data yang tersegmen sampai streaming data aplikasi pada host destinasi
Mengidentifikasi aplikasi yang sesuai untuk setiap streaming komunikasi
Notes: 7.1.1.1 dan 7.1.1.2 Role of the Transport Layer

## Slide 6: Transportasi Data Conversation Multiplexing
Segmentasi data
Komunikasi yang berbeda dapat dilakukan, dari banyak pengguna yang berbeda, hingga interleaved (multiplexed) pada Jaringan yang sama, di waktu yang sama.
Menyediakan sarana untuk mengirim dan menerima data saat menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan.
Header ditambahkan ke tiap segmen untuk mengidentifikasinya.
Notes: 7.1.1.3 Conversation Multiplexing

## Slide 7: Transportation Data Transport Layer Reliability
Bedanya aplikasi membutuhkan kebutuhan transport yang berbeda
TCP/IP menyediaka dua protokol layer transport, TCP dan UDP
Transmission Control Protocol (TCP)
Menyediakan delivei yang reliable untuk mematikan semua data sapai ke tujuan.
Menggunakan deliveri yang diacknowledge dan proses lainnya untuk menjamin deliveri
Kebutuhan jaringan lebih besar – lebih banyak overhead
User Datagram Protocol (UDP)
Menyediakan fungsi dasar deliveri – tanpa reliability
Lebih sedikit overhead
TCP atau UDP
Terdapat trade-off antara nilai reliability dan beban pada Jaringan.
Pengembang aplikasi memilih protokol transport berdasarkan kebutuhan aplikasi mereka.
Notes: 7.1.1.4 Transport Layer Reliability
7.1.1.5 TCP
7.1.1.6 UDP
7.1.1.7 The Right Transport Layer Protocol for the Right Application

## Slide 8: TCP dan UDP Pendahuluan TCP
Transmission Control Protocol (TCP)
RFC 793
Connection-oriented – Membuat sesi antara sumber dan tujuan
Deliveri yang Reliable– retransmit data yang lost atau korup
Ordered data reconstruction – segmen yang dinomori dan berurut
Flow control - Mengatur jumlah data yang ditransmit
Stateful protocol – Menjaga track dari session
Notes: 7.1.2 Introducing TCP dan UDP
7.1.2.1 Introducing TCP
7.1.2.2 Role of TCP

## Slide 9: TCP dan UDP Pendahuluan UDP
User Datagram Protocol (UDP)
RFC 768
Connectionless
Unreliable delivery
No ordered data reconstruction
No flow control
Stateless protocol
Applications that use UDP:
Domain Name System (DNS)
Video Streaming
Voice over IP (VoIP)
Notes: 7.1.2.3 Introducing UDP
7.1.2.4 Role of UDP

## Slide 10: TCP dan UDP Memisahkan Multiple Communications
Nomor Port digunakan TCP dan UDP untuk membedakan membedakan antara aplikasi - aplikasi.
.
Notes: 7.1.2.5 Separating Multiple Communications
7.1.2.6 TCP dan UDP Port addressing

## Slide 11: TCP dan UDP Port Addressing pada TCP dan UDP
Notes: 7.1.2.7 TCP dan UDP Port Addressing

## Slide 12: TCP dan UDP Port Addressing TCP dan UDP
Notes: 7.1.2.8 TCP dan UDP Port Addressing (cont)

## Slide 13: TCP dan UDP Port Addressing TCP dan UDP
Netstat
Digunakan untuk memapar koneksi TCP yang terbuka dan berjalan pada host jaringan
Notes: 7.1.2.9 TCP dan UDP Port Addressing (cont)

## Slide 14: Komunikasi TCP Proses TCP Server
Notes: 7.2.1 TCP komunikasi
7.2.1.2 TCP Server Processes

## Slide 15: TCP komunikasi Koneksi TCP, Establishment dan Termination
Three-Way Handshake
Mencari tahu devais tujuan ada pada Jaringan.
Memferifikasi devais tujuan memiliki layanan aktif dan menerima request pada nomor port tujuan yang nantinya akan digunakan klien untuk membangun sesi komunikasi.
Memberi tahu devais tujuan bahwa klien sumber ingin membangun sesi komunikasi pada nomor port yang bersangkutan.
Notes: 7.2.1.3 TCP Connection, Establishment dan Termination

## Slide 16: Komunikasi TCP *NEED New Graphic for this dan next two slides TCP Three-Way Handshake – Step 1
Step 1: klien inisiator meminta sesi komunikasi client-to-server dengan server.
Notes: 7.2.1.4 TCP Three Way Handshake – Step 1

## Slide 17: Komunikasi TCP TCP Three-Way Handshake – Step 2
Step 2: server acknowledge sesi komunikasi client-to-server dan meminta sesi komunikasi server-to-client.
Notes: 7.2.1.5 TCP Three Way Handshake – Step 2

## Slide 18: Komunikasi TCP TCP Three-Way Handshake – Step 3
Step 3: Klien yang menginisiasi meng-acknowledge sesi komunikasi server-to-client.
Notes: 7.2.1.6 TCP Three Way Handshake – Step 3

## Slide 19: komunikasi TCP Terminasi Sesi TCP
Notes: 7.2.1.7 TCP Session Termination

## Slide 20: Reliability dan Flow Control TCP Reliability – Ordered Delivery
Nomor berurut digunakan untuk me-reassemble segmen ke urutan semula
Notes: 7.2.2.1 TCP Reliability – Ordered Delivery

## Slide 21: TCP Reliability – Acknowledgement dan Window Size
Nomor berurut dan nomor acknowledgement digunakan secara bersamaan untuk mengkonfirmasi receipt.
Window Size – Jumlah data yang bisa dikirim oleh sumber sebelum sebuah acknowledgement harus diterima.
Notes: 7.2.2.2 TCP Reliability –Acknowledgement dan Window size

## Slide 22: TCP Reliability dan Flow Control Window Size dan Acknowledgements
Notes: 7.2.2.4 TCP Flow Control- Window Size dan Acknowledgements

## Slide 23: Reliability dan Flow Control TCP Flow Control – Congestion Avoidance
Notes: 7.2.2.5 TCP Flow Control –Congestion Avoidance

## Slide 24: Reliability dan Flow Control TCP Reliability - Acknowledgements
Notes: 7.2.2.6 TCP Reliability - Acknowledgements

## Slide 25: Komunikasi UDP UDP Low Overhead vs. Reliability
UDP
Protocol sederhana yang menyediakan fungsi-fungsi dasar layer transport
Digunakan oleh aplikasi yang dapat mentoleransi kehilangan data yang relatif sedikit
Digunakan oleh aplikasi yang tidak bisa mentoleransi delay
Used by
Domain Name System (DNS)
Simple Network Management Protocol (SNMP)
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
IP telephony or Voice over IP (VoIP)
Online games
Notes: 7.2.3 UDP komunikasi
7.2.3.1 UDP Low Overhead vs. Reliability

## Slide 26: Komunikasi UDP Datagram Reassembly
Notes: 7.2.3.2 Datagram Reassembly

## Slide 27: Komunikasi UDP UDP Server dan Client Processes
Aplikasi UDP-based server di-assign port number yang well-known atau registered.
UDP client process secara random memilih port number dari range dynamic port numbers sebagai source port.
Notes: 7.2.3.3 UDP Server Processes dan Requests
7.2.3.4 UDP Client Processes

## Slide 28: TCP atau UDP Aplikasi yang menggunakan TCP
Notes: 7.2.4 TCP or UDP, that is the Question
7.2.4.1 Applications that use TCP

## Slide 29: TCP or UDP Apliakasi yang menggunakan UDP
Notes: 7.2.4 TCP or UDP, that is the Question
7.2.4.2 Applications that use UDP

## Slide 30: Chapter 7: Simpulan
Peran dari Layer Transport adalah menyediakan tiga fungsi utama: multiplexing, segmentation dan reassembly, dan error checking.
Ketiga fungsi ini penting untuk menyelesaikan masalah dalam quality of service dan keamanan pada Jaringan.
Mengetahui bagaimana TCP dan UDP beroperasi dan aplikasi popular mana saja yang menggunakan slaah satu protokol akan meningkatkan quality of service dan membangun Jaringan yang lebih reliable.
Port menyediakan sebuah “terowongan” bagi data dari Layer Transport layer ke aplikasi yang sesuai di host tujuan.